При замене контроллера работник сервисной службы должен выбрать алгоритм работы контроллера в зависимости от типа машины. Контроллер можно использовать с насосами (дозаторы) разных производителей.

1. Вход в меню выбора и изменения параметра возможен только с обесточенного состояния контроллера. Для этого:

- на щите монтажном установить автоматические выключатели в положение «Выкл».

- удерживая кнопки «Режим 1» и «Режим 2» установить автоматические выключатели в положение «Вкл»;

- на семисегментном индикаторе (далее по тексту – индикатор) отображается параметр программы «Рr0» (см. рис. 1). Отпустить кнопки «Режим 1» и «Режим 2».

- нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - выбор номера параметра.

- нажать и отпустить кнопку «Сеть» - вход в режим изменения параметра.

- нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - изменение значение параметра.

- повторно нажать кнопку «Сеть» - запись параметра в память.

Установить автоматические выключатели на щите в положение «Выкл» - выход из меню выбора и изменения параметра.

Время работы моющего насоса (дозатора) Pr4.

При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 18.

При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 10.

При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 15.

Время работы ополаскивающего насоса (дозатора) Pr5.

При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или черного цвета) значение параметра устанавливать 6.

При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 9.

При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зеленого цвета) значение параметра устанавливать 9.

Тип термопары Pr6 и Pr7.

На всех машинах используется тип термопары ТХК-0.

2. В случае аварийных режимов на индикатор выводится следующие коды ошибок:

Е01 – обрыв термопары Х2 (бойлер)

Е02 – обрыв термопары Х3 (ванна).

Е03 – ошибка подключения датчика уровня воды или обрыв провода. (сигнал уровень воды достигает раньше электрод верхний (Х6:1), чем на электрод нижний (Х6:3).