| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |
| --- |
| Дата | Контроллер посудомоечной машины МПК-700К |  |
| 15.10.2013 |  |  |
| Листов 4 |  |  |
| С 01.10.2013 года в посудомоечных машинах МПК-500Ф, МПК-700К, МПК-700К-01, МПК-1100 и МПК-1400 устанавливается контроллер новой модификации «Контроллер МПК-700_35» (код в 1С 120000060901). Контроллер МПК-700К_35 является полным аналогом контроллера МПК-700К_34. В конструкции контроллера МПК-700К_35 изменены: - габаритный размер платы – размер платы увеличился на 10мм. Посадочные размеры платы остались неизменными; - добавлен дополнительный релейный выход – возможность реализации принудительного слива воды с ванны; - добавлен дополнительный вход кнопки – ручное управление реле принудительного слива; - добавлен дополнительный вход датчика контроля уровня воды – максимальный уровень воды, когда включается насос мойки; - добавлен вход (разъём Х9 (см. рис. 1) для подключения резервного источника питания, в случае отказа основного блока питания возможно подключение внешнего источника питания (плюс) 5В (стабилизированное) Р≥7Вт. Рисунок 1. Схема подключения разъёма Х9 Внимание!!! При замене контроллера МПК-700К_34 на контроллер МПК-700К_35 необходимо выполнитьпереподключение проводов на следующих разъёмах: - разъём Х4 (кнопки управления) (см. рис. 2); Рисунок 2. Схема подключения разъёма Х4 Х5- релейный выход (см. рис. 3); Рисунок 3. Схема подключения разъёма Х5. Х6 – датчики контроля уровня воды (см. рис. 4), Рисунок 4. Схема подключения разъёма Х6. Х13 – подсветка кнопки (см. рис. 5). Рисунок 5. Схема подключения разъёма Х13. При замене контроллера работник сервисной службы должен выбрать алгоритм работы контроллера в зависимости от типа машины. Контроллер можно использовать с насосами (дозаторами) разных производителей. 1. Вход в меню выбора и изменения параметра возможен только с обесточенного состояния контроллера. Для этого: - на щите монтажном установить автоматические выключатели в положение «Выкл». - удерживая кнопки «Режим 1» и «Режим 2» установить автоматические выключатели в положение «Вкл»; - на семисегментном индикаторе (далее по тексту – индикатор) отображается параметр программы «Рr0» (см. рис. 6). Отпустить кнопки «Режим 1» и «Режим 2». - нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - выбор номера параметра. - нажать и отпустить кнопку «Сеть» - вход в режим изменения параметра. - нажать и отпустить кнопку «Режим 1» или «Режим 2» - изменение значение параметра. - повторно нажать кнопку «Сеть» - запись параметра в память. Установить автоматические выключатели на щите в положение «Выкл» - выход из меню выбора и изменения параметра. Время работы моющего насоса (дозатора) Pr4. При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или чёрного цвета) значение параметра устанавливать 18. При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 10. При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зелёного цвета) значение параметра устанавливать 15. Время работы ополаскивающего насоса (дозатора) Pr5. При установке контроллера с дозаторами BORIS (корпус дозатора синего или чёрного цвета) значение параметра устанавливать 6. При установке контроллера с дозаторами Aristarh (корпус дозатора серого цвета) значение параметра устанавливать 9. При установке контроллера с дозаторами AQUA (корпус дозатора зелёного цвета) значение параметра устанавливать 9. Тип термопары Pr6 и Pr7. На всех машинах используется тип термопары ТХК-0. 2. В случае аварийных режимов на индикатор выводится следующие коды ошибок: Е01 – обрыв термопары Х2 (бойлер) Е02 – обрыв термопары Х3 (ванна). Е03 – ошибка подключения датчика уровня воды или обрыв провода (сигнал уровень воды достигает раньше электрода верхнего (Х6:1), чем электрода нижнего (Х6:3). |