Для котлов с частотным приводом «Веспер»

|  | Функция | №прог (окно) | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим управления | 03 | 0 |  |
| 2 | Зависимость U/F | 05 | 2 |  |
| 3 | Ограничение частоты | 06 | 100 |  |
|  |  | 07 | 0 |  |
| 4 | Управление | 10 | 1 |  |
| 5 | Задание частоты | 11 | 1 |  |
| 6 | Компенсация момента | 13 | 10 |  |

Рисунок 1 Режим программирования Веспер.

Для котлов с частотным приводом «Вакон»

Вход в меню программирования согласно руководства по эксплуатации.

Таблица 2.

|  | Функция | №прог (окно) | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маскировка параметра | Р13.1 /17.2* | 0 |  |
| 2 | Выбор источника уставки | Р15.1 | 1 |  |
| 3 | Диапазон входного сигнала | Р6.1 | 0 |  |
| 4 | Максимальная частота | Р3.2 | 100 |  |
| 5 | Источник сигнала управления | Р2.1 | 1 |  |
| 6 | Режим останова | Р2.3 | 0 |  |
| 7 | Сигнал управления | Р2.4 | 0 |  |

*- Частотный преобразователь с новым ПО