Настройка контроллера.

После замены контроллера, перед первым включением,  необходимо проверить настройки контроллера. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Обесточить контроллер (отключить ПКА от сети питания или выключить автоматические выключатели QF1 и QF2, которые расположены за правой стенкой на щите монтажном).

2. Нажать на кнопку «Разогрев с паром» - для бойлерного исполнения («Конвекция + пар 1 с.» - для инжекционного исполнения) и удерживая кнопку подать напряжение питания на контроллер.

На «большом» индикаторе «Температура в камере» отображается значение «РtР», а на «маленьком» выбранный алгоритм работы 1 или 2.

1 – алгоритм работы бойлерного аппарата;

2 – алгоритм работы инжекционного аппарата.

3. Нажать и отпустит кнопку  , в области «Температура в камере» - значение параметра на «маленьком» индикаторе начинает мигать. Кнопками «▼» или «▲» выбрать алгоритм работы контроллера. Повторно нажать и  отпустить кнопку  - запись измененного значения в память.

4. Нажать и отпустить кнопку «Вкл./Откл».

5. Обесточить контроллер.

6. Нажать на кнопку «Пар» (Конвекция +пар 5сек). Не отпуская кнопку подать напряжение питания на контроллер. После прохождения теста на «большом» индикаторе «Температура в камере» отображается значение «tР1» -термопара камеры, а на «маленьком» индикаторе отображается значение установленного типа термопары - 1 термопара ХА (тип К) или 2 термопара ХК  (тип L).

Нажать и отпустит кнопку  , в области «Температура в камере» - значение параметра на «маленьком» индикаторе начинает мигать. Кнопками «▼» или «▲» выбрать тип термопары. Повторно нажать и  отпустить кнопку   - запись измененного значения в память.

Далее на «большом» индикаторе «Температура в камере» отображается значение «tР2» -термопара щупа, а на «маленьком» индикаторе отображается значение установленного типа термопары - 1 термопара ХА (тип К) или 2 термопара ХК  (тип L).

Нажать и отпустит кнопку  , в области «Температура в камере» - значение параметра на «маленьком» индикаторе начинает мигать. Кнопками «▼» или «▲» выбрать тип термопары. Повторно нажать и  отпустить кнопку   - запись измененного значения в память.

Далее на «большом» индикаторе «Температура в камере» отображается значение «dtР» - система единиц отображения температуры, а на «маленьком» индикаторе отображается значение выбранной системы: С – градусы Цельсия и F – фаренгейты.

Нажать и отпустит кнопку  , в области «Температура в камере» - значение параметра на «маленьком» индикаторе начинает мигать. Кнопками «▼» или «▲» выбрать тип термопары. Повторно нажать и  отпустить кнопку   - запись измененного значения в память.

7. Нажать и отпустить кнопку «Вкл./Откл» или обесточить контроллер.

Внимание! Если в изделии датчик двери (микровыключатель) не подключается к контроллеру, то на релейной  плате контроллера на вход «датчик двери» (вход типа «сухой контакт») требуется установить перемычку. Категорически запрещается на данный вход подключать силовые цепи!